## Slide 1: Revisão
Porfª Mª Cleane Nascimento

## Slide 2
LINGUAGEM ASSEMBLY
Linguagem de baixo nível, também conhecida como “linguagem de montagem”;
é atrelada à arquitetura de uma certa CPU, ou seja, ela depende completamente do hardware.

## Slide 3
Linguagem Assembly
Assembler
Linguagem de Máquina

## Slide 4: Sobre o MIPS...
Princípios fundamentais :
—“Simplicidade favorece a regularidade”
—“Menor significa mais rápido”
—“Agilize os casos mais comuns”
—“Um bom projeto exige bons compromissos”.

## Slide 5
RISC
Referência de Memória: lw, sw
Lógica e aritmética: add, sub, and, or, slt
Controle de fluxo: beq, j

## Slide 6
FORMATOS DE INSTRUÇÃO
op | rs | rt | rd | shamt | funct
R - Format
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
6 bits
6 bits
op | rs | rt | offset
I - Format
6 bits
5 bits
5 bits
16 bits
op | address
J - Format
6 bits
26 bits
Lógica Aritmética
R - Format
Referência à
memória
Controle de fluxo

## Slide 7
op | rs | rt | rd | shamt | funct
R - Format
6 bits
6 bits
6 bits
Lógica Aritmética
Opcode
Identifica o tipo de operação
Operando de entrada
Armazenar o deslocamento das instruções de shift
primeiro registrador fonte
segundo registrador fonte
registrador
de destino
Seleciona variações das operação especificada pelo opcode
Sempre que há uma instrução lógica aritmética, o opcode é zerado. O que vai definir se é uma adição, subtração ou outra, será o campo funct.
FORMATO R

## Slide 8
FORMATO I
op | rs | rt | offset
I - Format
6 bits
5 bits
5 bits
16 bits
Referência à
memória
Referências a operando.
Pode ser 2 operando de entrada, como também 1 op. de entrada e 01 de resultado.
Deslocamento

## Slide 9
FORMATO J
op | address
J - Format
6 bits
26 bits
Controle de fluxo
Desvio de controle

## Slide 10: E o que são Registradores?
Dispositivos que armazenam dados e informações utilizadas para execução de um programa. Existem dois tipos de Registradores:
(MANZANO, 2004)

## Slide 11
Então...
Existem dois tipos de registradores ($):
Gerais
Propósito Especial
Usados no armazenamento de dados e sua movimentação entre a memória e o processador.
Usados na execução e certa instrução, sendo normalmente gerenciados pela Unidade de Controle.

## Slide 12: Em MIPS utilizamos Load e Store
Load: instrução de movimentação de dados da memória para o registrador;
Operação de leitura da memória.
Store: instrução de movimentação de dados do registrador para a memória;
Operação escrita na memória.
Move: instrução para passar o conteúdo de um registrador para outro;
Memória RAM não é envolvida.

## Slide 13: Adição de inteiros
Add $t0, $t1, $t2
Addi $t0, $t1, 10
t0 = t1 + t2
t0 = t1 + 10
Para somar
Usamos:
Se utilizarmos 2 registradores = add
Se utilizarmos 1 registrador e um inteiro = addi

## Slide 14: Em Divisão de Inteiros...
Div $t0, $t1: realiza a divisão inteira – t0/t1
A parte inteira vai para o registrador especial: lo
O resto vai para o registrador especial: hi
Mflo – Vai mover o conteúdo de lo para $s0;
Mfhi – Vai mover o conteúdo de hi para $s1;

## Slide 15: Comandos Condicionais (if)
COMANDO | SIGNIFICADO
beq $t1, $t2, label | Se $t1 for igual a $t2, execute a partir do rótulo label
bne $t1, $t2, label | Se $t1 for diferente de $t2, execute a partir do rótulo label
blt $t1, $t2, label | Se $t1 for menor que $t2, execute a partir do rótulo label
bgt $t1, $t2, label | Se $t1 for maior que $t2, execute a partir do rótulo label
ble $t1, $t2, label | Se $t1 for menor ou igual à $t2, execute a partir do rótulo label
bge $t1, $t2, label | Se $t1 for maior ou igual à $t2, execute a partir do rótulo label

## Slide 16
Os laços de repetição são combinações de Ifs e Jumps. Para implementar um loop, teremos pelo menos dois rótulos: um para manter no loop e outro para sair dele.
Ex:
While: Comandos que serão executados no loop.
Saída: Comandos para depois que o loop terminar.

## Slide 17
Referências
MANZANO, J. A. N. G. Fundamentos em Programação Assembly. 1. ed. Editora Érica, 2004.
HENNESSY, J. L.; PATTERSON D. A. Organização e Projeto de Computadores: A Interface Hardware/Software. 4. ed. Editora Elsevier, 2013.